| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф 1.1 |
| 1.4 | Высота здания | 2,9 м. |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 385м.2 |
| 1.7 | Объем здания | 1165 м.3 |
| 1.8 | Количество этажей | 1 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения | нет |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | система автоматической пожарной сигнализации (АПС); вывод системы АПС на пульт ЕДДС-112; огнетушитель углекислотный (ОУ) – 3 шт.; огнетушитель порошковый (ОП) – 2 шт. |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты |
| В соответствии со ст. 6. п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" расчет величины пожарного риска не проводился. |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
| № п/п Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры Возможный экономический ущерб, рублей 1. 50 Нарушение воспитательного процесса 5,00 млн рублей |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.69. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям" от 24.06.2013 г., утв. приказом МЧС России № 288 от 24.06.2013 г.: п. 4.1, 4.3, 4.15 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62. СП 8.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" от 30.09.2020 г.: п. 4.3, 4.4, 4.5, 8.4, 8.8, 8.9, 8.12 | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 6 ст. 63, п. 1 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 71, 72. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям" от 24.06.2013 г., утв. приказом МЧС России № 288 от 24.06.2013 г.: п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 57, 58, 87, 134. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 12, 13, 15, 25. СП 2.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» от 12.09.2020 г., утв. приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151: п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 6.7.10, 6.7.15, табл., 6.12, 6.13. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным конструктивным решениям" от 24.06.2013 г., утв. приказом МЧС России № 288 от 24.06.2013 г.: п. 5.2, 7.7 | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 53, 89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 14, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 31. СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" от 19.09.2020 г., утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194: п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 5,1, 5.2, 7.1.3, 7.1.8, 7.12.1-7.12.3, 7.12.7, 7.12.8, 7.12.10-7.12.12 | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 26, 36, 37, 394. СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" от 01.05.2009 г., утв. приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.: п. 4 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным конструктивным решениям" от 24.06.2013 г., утв. приказом МЧС России № 288 от 24.06.2013 г.: п. 7.1-7.3, 7.5-7.8, 7.10 | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54, 83, 84, 86, 91, 103. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 10, 16, 36, 37, 41, 43, 54, 55. СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" от 01.05.2009 г., утв. приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.: п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1, табл. 2. СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным конструктивным решениям" от 24.06.2013 г., утв. приказом МЧС России № 288 от 24.06.2013 года: п. 7.1. СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" от 01.03.2021 г., утв. приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582: п. 5.1-5.2, 5.4-5.9, 5.12-5.18, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.2, 7.2.3, табл. А.1. СП 7.13130.2013 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" от 25.02.2013 г., утв. и введен в действие приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116: п. 6.2, 6.3, 6.10, 6.13, 6.14, 6.16. СП 10.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" от 27.01.2021 г.: п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" от 01.05.2009 г., утв. приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.: п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1-4.4, 4.7, 4.8. СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" от 01.03.2021 г., утв. приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582: п. 5.12-5.19, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.2, 7.2.3 | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 5, 52, 82, 105. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 10, 13, 15, 30, 32, 35, 395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 413. СП 6.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» от 25.01.2013 г., утв. приказом МЧС России № 115 от 21.02.2013 г.: п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14. СП 7.13130.2013 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" от 25.02.2013 г., утв. и введен в действие приказом МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116 пункт: 6.1. СП 9.13130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" от 01.05.2009 г., утв. приказом МЧС России № 179 от 25.03.2009 г.: п. 4.1.1-4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.36, 4.2.1, 4.2.3-4.2.5, 4.2.7-4.2.9, 4.3.1-4.3.7, 4.3.9-4.3.14, 4.3.16, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, приложения А, Г. | выполняется |

Настоящая декларация разработана

Шкуропат Маргарита Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                        (подпись)

«_11» __октября_2022 г.